Ajánlati tervdokumentáció készítése munkatérhatárolásra (HF3)

Adott rétegződésű altalajban, adott mélységű és méretű munkagödör megtámasztását és fenék zárását kell ajánlati szinten kidolgozni, különös tekintettel a statikai megfelelőség és a gazdaságosság követelményeire.

Az elkészített dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:

- szabad kézi vázlat vagy számítógépes rajz (nézetrajzok és metszetek)

- statikai indoklás (tapasztalat, megfontolás, egyszerű számítás)

- technológiai leírás (anyagok, technológia, minőségbiztosítás)

- tételes költségbecslés, átfutási idő

Az ajánlat adásnál az alábbi feltételezésekkel lehet élni:

- a munkaterület nehézgépjárművekkel folyamatosan megközelíthető, a felvonulási terület és a munkaterület nehézgépekkel járható,

- az építési lavírsík a terveken szereplő szinttel kerül kialakításra,

- a kikerülő talaj elszállításra kerül.

A talajvizsgálati jelentés alapján 25 m mélységtől mészkő található. A feltöltés, a szemcsés, az átmeneti és kötött rétegekre az alábbi paramétereket lehet felvenni:

|  | feltöltés | kavicsos homok (grSa) | homokos iszap (saSi) | közepes agyag (Cl) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  [°] | 30 | 35 | 22 | 18 |
| c [kN/m2] | 0 | 0 | 10 | 22 |
|  [kN/m3] | 18 | 21 | 18 | 16 |
| Es [MN/m2] | - | 30 | 8 | 15 |
| k [m/s] | - | 10-3 | 10-6 | 10-9 |